## Slide 1: Probabilistische damwand-analyse met Kratos
Naam Achternaam
Edwin Spee
Rob Brinkman
Karolina Wojciechowska

## Slide 2: Overzicht
Doel
Probabilistische bibliotheek en Kratos
Damwand model
Probabilistische berekeningen met Kratos:
  Input en output parameters
  Onzekerheidsanalyse
  Betrouwbaarheidsanalyse

## Slide 3: Doel
Laten zien dat probabilistische berekeningen met Kratos mogelijk zijn.
Koppeling leggen tussen de probabilistische bibliotheek en Kratos.
Semi-realistische case.

## Slide 4: Probabilistische bibliotheek en Kratos
Probabilistische bibliotheek:
  Toepassing: veiligheidsbeoordeling van primaire waterkeringen in Nederland, geotechnische applicaties en Probabilistic Toolkit
  Geschreven in C++, Python en .Net wrappers zijn beschikbaar
  Functionaliteit: verdelingsfuncties, correlaties, betrouwbaarheidsanalyse, onzekerheidsanalyse, gevoeligheidsanalyse, aansluiten van modellen
Kratos:
  Open-source framework voor de implementatie van numerieke methoden voor het oplossen van technische vraagstukken
  Geschreven in C++
  Deltares  Geo-Mechanics Application (eindige elementen methode voor geotechnische vraagstukken)

## Slide 5: Damwand model
Fase 0: beginsituatie
Fase 1: damwand
Fase 2: ontgraving
Fase 3: met anker
Het model is geïmplementeerd in het Kratos framework (lineair elastisch).
Op basis van de invoer worden de totale verplaatsing in x-richting (maaiveld) en het maximale buigmoment berekend.

## Slide 6: Damwand model gekoppeld aan probabilistische bibliotheek
Prob lib (C++)
Python wrapper
Damwand model in Python
(Kratos)
invoer
uitvoer

## Slide 7: Probabilistische berekeningen: input en output
Parameter | Verdeling | Waarden
Young modulus (klei) | Uniform | 5x106 – 8x106
Young modulus (zand) | Uniform | 30x106 – 50x106
Interface stijfheid | Deterministisch | 1011
Damwand: Young modulus | Deterministisch | 200x109
Damwand: Poisson ratio | Deterministisch | 0
Damwand: dikte | Deterministisch | 0.02159
Invoer:
Uitvoer: totale verplaatsing in x-richting (maaiveld), maximaal buigmoment

## Slide 8: Onzekerheidsanalyse
Monte Carlo met 1000 trekkingen, fase 3
Maximaal buigmoment
Totale verplaatsing in x-richting (maaiveld)

## Slide 9: Betrouwbaarheidsanalyse
Kans dat de totale verplaatsing een kritieke waarde overschrijdt:
Kans voor het maximale buigmoment een kritieke waarde overschrijdt:
Gecombineerde kans (een van de twee mogelijkheden):

## Slide 10: Betrouwbaarheidsanalyse
Faalkans voor de verplaatsing, FORM:
Kritieke verplaatsing [m] | Faalkans | Betrouwbaarheidsindex
-0.18 | 0.11 | 1.19
-0.17 | 0.24 | 0.70
-0.15 | 0.55 | -0.14
-0.10 | 1.0 | -40.0

## Slide 11: Betrouwbaarheidsanalyse
Kritieke verplaatsing = -0.18 m:

## Slide 12: Betrouwbaarheidsanalyse
Faalkans voor het maximale buigmoment, FORM:
Kritiek buigmoment [Nm] | Faalkans | Betrouwbaarheidsindex
20,000 | 0.27 | 0.60
30,000 | 0.17 | 0.95
40,000 | 0.09 | 1.35

## Slide 13: Betrouwbaarheidsanalyse
Kritiek buigmoment = 40,000 Nm

## Slide 14: Betrouwbaarheidsanalyse
Gecombineerde kans:
Kritieke verplaatsing = -0.18 m, kritiek buigmoment = 40,000 Nm
 | Faalkans | Betrouwbaarheidsindex
 | 0.11 | 1.19
 | 0.09 | 1.35
 | 0.19 | 0.85
 | Faalkans | Betrouwbaarheidsindex
 | 0.11 | 1.19
 | 0.09 | 1.35
 | 0.19 | 0.85

## Slide 15: Betrouwbaarheidsanalyse
Ontwerppunt
Totale verplaatsing in de x-richting, fase 3

## Slide 16: Doe mee aan de workshop om 14:15 uur
Leer hoe je de probabilistische bibliotheek vanuit Python gebruikt
Leer over de details van de probabilistische berekeningen met Kratos (damwand)
  Inclusief voorbeeld bewezen sterkte

## Slide 17: Workshop

## Slide 18: Overzicht
DEMO probabilistische bibliotheek (model in Python)
DEMO probabilistische berekeningen met Kratos, incl. bewezen sterkte

## Slide 19: Bewezen sterkte
De dikte van de damwand neemt in de loop van de tijd af.
Dikte damwand [m] | Betrouwbaarheidsindex (totale verplaatsing)
0.01 | 1.40
0.015 | 1.29
0.02 | 1.21
0.025 | 1.15
0.03 | 1.09

## Slide 20: Bewezen sterkte
De dikte van de damwand neemt in de loop van de tijd af.
Neem aan dat:
  Dikte in 2025 = 0.025 m
  Verwachte dikte in 2075 = 0.015 m
Bewezen sterkte: we weten dat in 2025 de verplaatsing van de damwand de kritieke waarde van -0.18 m niet overschrijdt.
Vraag: wat is de faalkans in 2075, gegeven dat de damwand in 2025 stabiel is?

## Slide 21: Bewezen sterkte
A priori faalkans in 2075, zonder aanvullende informatie:
Bewezen sterkte kans in 2025:
A posteriori faalkans in 2075, inclusief bewezen sterkte:
Bayesian updating:

## Slide 22: Bewezen sterkte
Stappen | Faalkans | Betrouwbaarheidsindex
A priori faalkans in 2075 | 0.098 | 1.29
Bewezen sterkte in 2025 | 0.87 | -1.16
Gecombineerde kans (a priori en waarneming) | 0.0013 | 3.009
A posteriori faalkans in 2075 (Bayesian) | 0.0015 | 2.96
Rekening houdend met de bewezen sterkte is de faalkans in 2075 gedaald van 0.098 naar 0.0015
Aanname: Er treedt geen veroudering op in de grond- en damwandparameters